Stageverslag

Analyse van geladen verbindingen met behulp van LC-MS/MS en ionpaarreagens

31 mei 2007

Frits Erenstein

PRA International - Early Development Services

Westerbrink 3

9405 BJ Assen

Naam/Positie:	Datum:	Handtekening:

(dag, maand, jaar)

Eric van der Horst

Technical Specialist	……………………………........……….	……………………………..........

Stagebegeleider

Frits Erenstein

Analist A	……………………………........……….	……………………………..........

Stagiair

# Summary

If charged component are analysed with LC-MS, ionparing agents can be used. A disavantge of using ionparing agents is the loss of sensitivity. With the use of testcomponent carboxymethyllysin (CML) is tried to investigate the sensitivity problems and look for solutions for this problem.

Three ionparing agents where selected: trifluoroacetic acid (TFA), pentafluorobenzoic acid (PFBA)  and heptafluorobuteric acid (HFBA). First the effects of modifier concentration, type of modifier, concentration of ion paring agent in the mobile phase and the column temperature were investigated.

TFA is the most used ion paring agent with LC-MS detection. TFA is not used in these test because in combination with CML there was no retention.

In the final tests the addition of a post-column agent was investigated to reduce the sensitivity loss. Several post column agents where tested. The post column addition of a mixture of 2-propanole and propionic acid yielded the best result. The 2-propanole improved the surface tension which suppresses coulomb explosion. The propionic acid competes with the ionparing agent resulting in evaporation of ionparing agent from the droplet. Propionic acid has a positive effect on the ionisation process wich results in elevation of the sensitivity.

PFBA en HFBA have high boilingpoints however they look to be suitable for using as ionpairing agents on the LC-MS. Probbely the vapor pressure has a important part in this. Fluorised compounts have a  high vapor pressure with allows them to stay in the gasphase.

# Samenvatting

Als men geladen verbindingen met behulp van LC-MS wil analyseren kan men gebruik maken van ionpaarreagentia. Een nadeel van ionpaarreagentia is dat ze een negatief effect hebben op de gevoeligheid. Met behulp van de testverbinding carboxymethyllysine (CML) is geprobeerd in kaart te brengen wat het gevoeligheidsverlies is en of hier oplossingen voor zijn.

Er zijn drie ionpaarreagentia geselecteerd nl. trifluorazijnzuur (TFA), pentafluorbenzoezuur (PFBA) en heptafluorboterzuur (HFBA). In eerste instantie is gekeken naar wat het effect van concentratie modifier, soort modifier, concentratie ionpaarreagens in de mobiele fase en de kolomtemperatuur is op het gedrag van de testcomponent in combinatie met het ionpaarreagens.

Vervolgens is er gekeken naar post column additie van reagentia om de negatieve effecten van het ionpaarreagens op te lossen. Er is met verschillende post column reagentia getest een combinatie van

2-propanol en propaanzuur lijkt het beste te werken. De 2-propanol zorgt voor een toename van de oppervlaktespanning wat colomb explosie onderdrukt. Het propaanzuur gaat de competitie aan met het ionpaarreagens waardoor deze uit de druppel wordt verstoten en de oppervlaktespanning niet meer kan verlagen. Propaanzuur heeft een zeer positief effect op de ionistatie zodat propaanzuur te aller tijden een grootte gevoeligheid toename ten gevolge heeft.

PFBA en HFBA blijken ondanks hun hoge kookpunt wel geschikt te zijn voor het gebruik als ionpaarreagens. Dit komt waarschijnlijk doordat ze gefluoriseerd zijn de dampspanning toeneemt waardoor ze beter in de gasfase blijven.

Hoewel TFA een van de meest gebruikte ionpaarreagentia is met LC-MS analyse, is TFA bij deze tests afgevallen omdat de deze niet voor retentie zorgt.

INHOUDSOPGAVE

PAGINA:

1.	Summary	3

2.	Samenvatting	4

3.	Inleiding	6

4.	Theorie	7

4.1	Ionpaar chromatografie	7

4.2	LC-MS/MS	8

4.2.1	Ionisatie	8

4.2.2	Triple quadrupool MS	10

4.3	Combinatie LC-MS/MS met ionpaar chromatografie	11

4.4	De testverbinding	12

4.5	De ionpaarreagentia	12

5.	Apparatuur	13

6.	Chemicaliën	13

7.	Werkwijze	14

7.1	Bepalen van de invloed van modifier concentratie op de capaciteitsfactor	14

7.2	Bepalen van de invoed van de kolomtemperatuur op de capaciteitsfactor	15

7.3	Bepalen van de invloed van de concentratie ionpaarreagens op de capaciteitsfactor	15

7.4	Bepalen van de invloed van het toevoegen van post-column reagens op de gevoeligheid	16

8.	Resultaten	17

8.1	Invloed van modifier concentratie op de capaciteitsfactor	18

8.2	Invloed van de kolomtemperatuur op de capaciteitsfactor	21

8.3	Invloed van de concenetratie ionpaarreagens op de capaciteitsfactor	22

8.4	Invloed van het toevoegen van post-column reagens op de gevoeligheid	23

9.	Discussie	25

10.	conclusie	26

11.	Literatuur	27

12.	Bijlagen	28

12.1	Lijst met begrippen en afkortingen	28

12.2	Uitgebreide resultaten invloed van modifer concentratie op de capaciteitsfactor	29

12.3	Uitgebreide resultaten invoed van de kolomtemperatuur op de capaciteitsfactor	31

12.4	Uitgebreide resultaten invoed van de ionpaarreagens concentratie op de capaciteitsfactor	33

12.5	Uitgebreide resultaten Invloed van het toevoegen van post-column reagens op de gevoeligheid	34

# Inleiding

PRA International is een Contract Research Organisation (CRO) die in opdracht van de farmaceutische industrie medicijnonderzoek verricht. Medicijnonderzoek is in te delen in vier fasen. PRA International Early Development Services (EDS) is het onderdeel van PRA International dat zich concentreert op de eerste fase waarin geneesmiddelen voor het eerst aan de mens worden toegedient, de zogenaamde “first in man” studies. Een onderdeel van PRA International EDS is het bioanalytisch laboratorium waar voor zowel de PRA International klinieken als voor externe opdrachtgevers biologische monsters geanalyseerd worden. Binnen het laboratorium worden de volgende analysetechnieken gebruikt:

- LC-MS/MS

- HPLC-UV/FL/ECD

- ELISA

- RIA/IRMA

- 14C

Bij HPLC-UV/FL wordt, om retentie te verkrijgen, met enige regelmaat ionpaarreagens gebruikt bij het analyseren van geladen verbindingen (bv SDS en octaansulfonzuur). Deze ionpaarreagentia zijn over het algemeen niet te gebruiken bij massaspectrometrische detectie omdat ze niet vluchtig zijn of de ionisatie negatief beïnvloeden.

Er zijn ook enkele vluchtige ionpaarreagentia die bij LC-MS/MS analyses worden gebruikt. De bekendste zijn

trifluorazijnzuur (TFA) en triethylamine (TEA); nadeel van deze componenten is dat ze de ionisatie negatief beïnvloeden.

Het is erg belangrijk dat het ionpaarreagens gemakkelijk verdampt, daarom is binnen het PRA laboratorium, op aanraden van de leverancier van massaspectrometrische apparatuur, de bovengrens van het kookpunt van de te gebruiken verbindingen op ongeveer 100°C vastgesteld.

Door bovenstaande problemen worden ionpaarreagentia niet veel gebruikt bij massaspectrometrische detectie. In dit onderzoek wordt geprobeerd een aantal ionpaarreagentia in kaart te brengen die minder negatieve eigenschappen hebben. Tevens wordt gekeken of met het toevoegen van post-colum reagens de negatieve eigenschappen zijn te verminderen of op te lossen.

Om de ionpaarreagentia te testen wordt carboxymethyllysine (CML) gebruikt, een aminozuur dat bij diabetes patiënten in verhoogde mate voorkomt. CML is zo polair dat het normaal gesproken alleen na derivatisering gemeten kan worden.

# Theorie

## Ionpaar chromatografie

Als een component een erg lage of hoge pKa heeft (<2, >10) dan is deze niet meer te meten met normale reversed phase chromatografie. De component is dan met een normale buffer nog steeds geladen. Dit heeft tot gevolg dat de component geen vertraging op de kolom ondervindt. Een optie is dan om speciale kolommen te gebruiken die ontwikkeld zijn om zeer hoge en lage pH te kunnen verdragen. Een andere optie is het toevoegen van ionogene zepen (ionpaar reagentia) aan de mobiele fase. Ionogene zepen bestaan uit een apolaire alkylketen en een ionogeen eindstuk. De alkylketen is groot genoeg om een interactie met het apolaire reversed phase materiaal aan te gaan. Door de aanwezigheid van de ionogene groep verandert het karakter van de stationaire fase. Op deze manier ontstaat een reversibel geadsorbeerde ionenwisselaar met een lage capaciteit, waarop geladen componenten gescheiden kunnen worden. (figuur 1)

Figuur 1, schematische werking van een ionpaarreagens

Het retentiegedrag bij ionpaarchromatografie is afhankelijk van een aantal factoren:

- De soort ionpaarreagens: Iedere soort ionpaarreagens geeft een andere retentie. Dit wordt veroorzaakt door het verschil in lengte van de apolaire groepen. Een langere staart zal ook meer retentie veroorzaken vanwege de affiniteit met de stationaire fase.

- Concentratie van het ionpaarreagens: Hoe hoger de concentratie van het ionpaarreagens des te groter de vertraging op de kolom. De affiniteit van het apolaire ionpaarreagens ligt meer richting de stationaire fase waardoor de component langer in de stationaire fase zit en de retentie dus zal toenemen.

- Polariteit van de mobiele fase: Door het extra toevoegen van modifer (ACN of  MeOH) wordt de polariteit van een oplossing verlaagd hierdoor is er minder affiniteit met de stationaire fase en zal de component sneller van de kolom komen.

- De temperatuur: Een hogere temperatuur zorgt voor minder affiniteit met de stationaire fase waardoor de component eerder van de kolom komt.

- De pH: Verandering van pH heeft effect op ladingstoestand van de component en mogelijk ook van de stationaire fase. Verandering van ladingstoestand veranderd de affiniteit van de component met de stationaire fase wat tot gevolg heeft dat de component eerder of later van de kolom af komt.

De naam “ionpaar chromatografie” suggereert dat er een binding tussen het zeepion en het componention ontstaat op basis van tegengestelde lading. Het neutrale apolaire ionpaar zou op grond van apolairiteit volgens het gangbare reversed phase mechanisme retentie ondervinden. Later onderzoek heeft uitgewezen dat dit soort ionparen in de waterige fase niet en in de organische fase wel voorkomen. Veel voorkomende ionpaar reagentia zijn heptyl,- octyl- of decylsulfonaten

## LC-MS/MS

Massaspectrometrie (MS) is in de laatste 25 jaar uitgegroeid van een lastige, zeer kostbare techniek die alleen door hoog gespecialiseerde onderzoekers gebruikt kon worden, tot een techniek die routinematig kan worden toegepast in kwalitatieve en kwantitatieve analyses.

Massaspectrometrie is gebaseerd op het genereren, scheiden en detecteren van ionen in de gasfase (ioniseren). De scheiding van de gevormde ionen gebeurt op basis van de massa-ladingsverhouding (m/z). Als de intensiteit tegen m/z uitgezet wordt ontstaat een massaspectrum. Als de intensiteit tegen de tijd wordt uitgezet ontstaat er een chromatogram. Met behulp van het massaspectrum kan de molecuulmassa van componenten worden bepaald. Afhankelijk van de ionisatiemethode kan er ook een schatting van de structuur gemaakt worden.

.

### Ionisatie

Een ionisatiemethode kan hard of zacht genoemd worden. Bij een harde ionisatie methode wordt de component in de ionisatiekamer al deels gefragmenteerd. Dit gaat volgens bekende regels waardoor structuuropheldering mogelijk is. Bij een zachte ionisatie methode wordt de component in de ionisatiekamer alleen geïoniseerd en niet gefragmenteerd. Ionspray en turboionspray zijn zogenaamde zachte ionisatie technieken.

Ionspray/turbo-ionspray

De meest gebruikte ionisatie methode bij vloeistofchromatografie met MS detectie is met ionspray en turbo ionspray-ionisatie (figuur 2).

Figuur 2, verschil tussen ionspray en turbo-ionspray

Bij ionspray loopt het eluens door een capillair, waar een spanning van enkele kVolts op staat. Door de hoge spanning ontstaat een geladen spray (fijne nevel). Met verdamping van het oplosmiddel neemt de ladingsdichtheid toe wat er in resulteert dat ionen worden uitgestoten (figuur 3). Verdamping van het oplosmiddel moet niet te ver van de ingang naar de MS (orfice) plaats vinden want dan neutraliseren de ionen voordat ze het vacuüm gedeelte bereiken. Turbo-ionspray is een verfijning van dit principe met als verbetering dat er op de spray een föhn van enkele honderden graden gericht staat, wat de verdamping van het oplosmiddel bevordert. Hierdoor kan er een hogere flow verwerkt worden, 350 µl/min i.p.v. 50 µl/min.

Figuur 3, door verdamping worden de druppels kleiner, door de electrostatische krachten worden ionen uitgestoten

Atmospheric Pressure Chemical Ionisation (APCI)

Bij APCI wordt de spray die door het capillair ontstaat verwarmd zodat aan het eind van de heated nebulizer tube alles zich in de gasfase bevindt. Het gas wordt langs een onder spannings staande naald (corona discharge needle) geleid. Botsingen tussen hoog energetische electronen die vrijkomen uit de corona discharge needle en moleculen in de bron resulteren via verschillende reacties uiteindelijk in molecuulionen die gedetecteerd kunnen worden. Doordat de oplosmiddelen al in het capillair of in de nebulizer tube verdampen kan er een hoge flow, tot maximaal 2 ml/min de MS in. Omdat de analieten langere tijd aan hogere temperaturen worden blootgesteld is het belangrijk dat ze thermisch stabiel zijn.

Atmospheric Pressure Photo Ionisation (APPI)

Bij APPI vindt verdamping van de vloeistof op dezelfde manier plaats als bij APCI. In de gasfase wordt een dopant (meestal tolueen) toegevoegd. Haaks op de gasflow staat een UV – lamp die fotonen uitzendt met een energie van 10 eV. De fotonen en de dopant starten een reactie vergelijkbaar met die bij de APCI om een molecuul-ion te maken.

Bij APCI en APPI worden de ionen in de gasfase gevormd. Verwacht mag worden dat de ionisatie problemen beschreven in hoofdstuk 4.3 waarschijnlijk niet voor zullen komen. Echter omdat turbo-ionspray de meest gebruikte ionisatie methode is binnen het laboratorium van PRA zal in eerste instantie met turbo-ionspray gewerkt worden.

Figuur 4, toepassings gebied van ionisatie methoden

### Triple quadrupool MS

De triple quadrupool MS is de meest gebruikte massaspectrometer in de farmaceutische industrie. De MS is op gebouwd uit drie quadrupools Q1, Q2 en Q3. Alle quadrupools bestaan uit vier ronde staven, die parallel in een vierkant zijn geplaatst. Op de staven staan wisselende spanningen. Een quadrupool kan alle ionen doorlaten (Rf only) of slechts ionen met een bepaalde m/z waarde waarbij andere m/z waarden botsen met een van de vier staven en geneutraliseerd worden (figuur 5 en 6).

De filterende werking (m/z) van de staven wordt verkregen door de variatie van DC en Rf spanningen over de staven. De grootte van de DC spanning bepaalt welke massa wordt doorgelaten. De nauwkeurigheid wordt bepaald door de verhouding tussen DC en Rf spanningen.

Figuur 5, banen van ionen, met verschillende m/z waarden door een quadrupool met RF en DC spanningen

Figuur 6, baan van ionen, met verschillende m/z waarden door een quadrupool met RF only

Op deze manier zijn componenten met verschillende massa-lading verhoudingen goed te scheiden. Om de selectiviteit van de detectie te verhogen kan een fragmentatiestap worden ingebouwd. Als MS-MS massaspectrometrie gebruikt wordt, wordt er in de rf only quadrupool Q2 een botsingsgas (N2) ingelaten. Als ionen tegen het botsingsgas aanbotsen fragmenteren de ionen. Q3 wordt dan van Rf only quadrupool ook ingeschakeld als een m/z filter (figuur 7).

Figuur 7, schematische weergave van werking MS/MS

Door fragmentatie neemt de intensiteit over het algemeen met meer dan een factor 10 af. Maar doordat de selectiviteit met meer dan een factor 10 toeneemt, neemt de signaal ruis verhouding netto toe.

## Combinatie LC-MS/MS met ionpaar chromatografie

Het nadeel van de traditionele ionpaar reagentia is het hoge kookpunt en dat ze daardoor niet verdampen. Hierdoor slaan ze neer in de ionisatiebron en zullen ze de ingang van de MS verstoppen daarom zijn ze niet geschikt voor LC-MS/MS. Bij LC-MS/MS wordt binnen het PRA laboratorium op aanraden van de leverancier voor mobiele fase componenten als standaard een kookpunt van maximaal 100 °C aangehouden. De ionpaarreagentia die hier aan voldoen hebben veel kortere apolaire groepen, waardoor het een stuk lastiger is om voldoende vertraging op een reversed phase kolom te kunnen krijgen.

Ook als er een vluchtig ionpaarreagens wordt gebruikt kan er bij MS detectie een probleem optreden doordat het reagens de ionisatie van de te bepalen componenten negatief beïnvloed. Dit is te verklaren doordat de vloeistofdruppel in het ionspray proces bestaat uit 2 gedeeltes een binnenschil en een buitenschil. In de buitenschil vindt verdamping van oplosmiddel en uitstoting van ionen plaats. In de binnenschil bevinden zich de component-ionpaar complexen. Theoretisch bestaan er 2 mechanismen voor de intensiteits afname, nl. oppervlaktespanning verlaging en zouteffect. De oppervlaktespanning wordt verlaagd doordat de apolaire groepen van het ionpaarreagens buiten de vloeistof druppel steken (figuur 8). Hiermee wordt de oppervlaktespanning verlaagd zodat de druppels te vroeg door coulomb explosie uit elkaar vallen en de ionen neutraliseren voordat ze de orfice bereiken. Dit is te voorkomen door de oppervlaktespanning te verhogen door post column een vloeistof toe te voegen. Het zouteffect wordt veroorzaakt als er een ander ion is wat in overmaat in de druppel zit zal deze de competitie aangaan om uitgestoten te worden met het te analyseren ion. Dit is op te lossen door een lagere concentratie ionpaarreagens toe te voegen.

Figuur 8, apolaire groepen van het ionpaarreagens steken buiten

de druppel wat de oppervlakte spanning verlaagd

## De testverbinding

Als testverbinding is voor carboxymethyllysine gekozen (CML)(figuur 9). CML is een ideale component omdat het zowel positief als negatief geladen kan zijn. Dus kan voor deze experimenten dezelfde component gebruikt worden. Als CML in zure (pH < pKa COOH) omgeving zit zijn de twee stikstof groepen positief geladen en de carbonzuren neutraal. Als CML in een basische (pH > pKa NH3) omgeving zit zijn de carbonzuur groepen negatief geladen en de stikstoffen neutraal. Omdat de exacte pka`s niet bekend zijn wordt CML in een sterk zure omgeving gebracht om zeker te weten dat de CML maximaal geladen is.

Figuur 9, structuurformule van  CML

## De ionpaarreagentia

Als ionpaarreagentia zijn trifluorazijnzuur (TFA), pentafluorbenzoezuur (PFBA) en heptafluorboterzuur (HFBA) gekozen. PFBA en HFBA hebben kookpunt boven de 200°C hebben. Echter wordt HFBA veel gebruikt als ionpaarreagens. Er is voor deze zuren gekozen omdat ze een lage pKa hebben. Dit zorgt ervoor dat ze in oplossing negatief geladen zijn en aan de positieve lading van de testcomponent kunnen binden.

Figuur 10 de gebruikte ionpaarreagentia

Doordat alle waterstofatomen zijn vervangen door fluoratomen die sterk electronenzuigend zijn, hebben deze ionpaarreagentia een lage pKa wat ze uitermate geschikt maakt als ionpaarreagens voor de LC-MS/MS. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat de moleculen voldoende apolair zijn zodat ze voor vertraging op de kolom kunnen zorgen. Daarom zal TFA waarschijnlijk voor minder vertraging zorgen dan HFBA.

# Apparatuur

Pomp A en B:	Shimadzu LC-10 ADvp

Flow 1.00 ml/min

Injectior:	HTC pal

Injectievolume: 20.0 µl

Controler:	Shimadzu  SCL 10Avp

Kolomoven:	Shimadzu CTO-10ACvp

Kolomtemperatuur: 20°C (tenzij anders vermeld)

Detector:	API 365

Q1 Mass (amu)	Q3 Mass (amu)	Dwell time (msec)

205.10	84.10	500.00

Nebuliser gas: 	4	(on applied biosystems scale)

Curtain gas: 	10  	(on applied biosystems scale)

Temperatuur: 	550	°C

Ionspray voltage: 	5500 	V

Colision gas: 	2	(on applied biosystems scale)

Declustering potential	20	V

Focusing potential	120	V

Entrance potential	10 	V

Collision energy	25	V

Cel exit potential	20	V

Analytische kolom: 	Symmetry C18

Afmeting: 100*4.6 mm

Deeltjesgrootte: 3.5 µm

# Chemicaliën

|  | Leverancier | Catalogus nummer |
| --- | --- | --- |
| ACN | Merck | 100030 |
| MeOH | Merck | 106018 |
| Mierezuur | Merck | 100264 |
| pentafluorbenzoezuur | Sigma - Aldrich | P5, 36-0 |
| Heptafluorboterzuur | Sigma - Aldrich | 16, 419-4 |
| Propaanzuur | Sigma - Aldrich | 402907 |
| Azijnzuur | Merck | 100063 |
| CML | UMCG | n.a. |

# Werkwijze

Bereiding van de stock oplossing (1000 mg/L):

Weeg 5.5 mg CML af en los dit op in 5.5 ml  5% MeOH in water

Bereiding van de testoplossingen (1000 ng/mL):

Algemeen: Pipeteer 10 µl stock oplossing in een maatkolf van 10 ml en vul deze aan met 5% MeOH in

0.1% mierezuur.

Testoplossing voor experimenten met pentafluorbenzoezuur (1000 ng/mL):

Pipeteer 10 µl stock oplossing in een maatkolf van 10 ml en vul deze aan met 5% MeOH in 10 mM PFBA.

Testoplossing voor experimenten met heptafluorboterzuur (1000 ng/mL):

Pipeteer 10 µl stock oplossing in een maatkolf van 10 ml en vul deze aan met 5% MeOH in 10 mM HFBA.

Testoplossing voor experimenten met trifluorazijnzuur (1000 ng/mL):

Pipeteer 10 µl stock oplossing in een maatkolf van 10 ml en vul deze aan met 5% MeOH in 10 mM TFA.

## Bepalen van de invloed van modifier concentratie op de capaciteitsfactor

Bij de experimenten om de invloed van de modifier concentratie op de capaciteitsfactor te bepalen wordt voor de mobiele fase een standaardconcentratie van 10 mM PFBA, HFBA of TFA (afhankelijk van het ionpaarreagens in de testoplossing) gekozen.

Bereiding van mobiele fase:

10 mM pentafluorbenzoezuur: los 4.14 gram af en los dit op in 2000 ml water.

10 mM heptafluorboterzuur: meng 2600 µl heptafluorboterzuur met 1997 ml water.

10 mM trifluorazijnzuur: meng 770 µl trifluorazijnzuur met 1999 ml water.

Injecteer de testoplossing in triplo met:	5% ACN/95% waterfase

10% ACN/90% waterfase

15% ACN/85% waterfase

20% ACN/80% waterfase

Herhaal bovenstaande experimenten met MeOH als modifier.

De testen worden uitgevoerd met een testoplossing die PFBA, een testoplossing die HFBA en een test oplossing die TFA bevat.

## Bepalen van de invoed van de kolomtemperatuur op de capaciteitsfactor

Bij de experimenten om de invloed van de kolomtemperatuur op de capaciteitsfactor te bepalen wordt voor de mobiele fase een standaardconcentratie van 10 mM ionpaarreagens (afhankelijk van het ionpaarreagens in de testoplossing) gekozen. De modifierconcentratie is 5% ACN.

Injecteer de testoplossing in triplo bij een kolomtemperatuur van:	20°C

25°C

30°C

35°C

40°C

45°C

De testen worden uitgevoerd met een testoplossing die PFBA, een testoplossing die HFBA en een test oplossing die TFA bevat.

## Bepalen van de invloed van de concentratie ionpaarreagens op de capaciteitsfactor

Bereid de waterige fase van de mobiele fases met een concentratie van  5, 10, 15 en 20 mM PFBA, HFBA

of TFA (afhankelijk van het ionpaarreagens in de testoplossing) met een modifierconcentratie van 10% ACN.

Mobiele fases PFBA:

5 mM: Los 1.06 gram PFBA op in 1000 ml water

10 mM: Los 2.12 gram PFBA op in 1000 ml water

15 mM: Los 3.18 gram PFBA op in 1000 ml water

20 mM: Los 4.24 gram PFBA op in 1000 ml water

Mobiele fases HFBA:

5 mM: pipeteer 650 µl en vul aan tot 1000 ml met water

10 mM: pipeteer 1300 en vul aan tot 1000 ml met water

15 mM: pipeteer 1950 µl en vul aan tot 1000 ml met water

20 mM: pipeteer 2600 µl en vul aan tot 1000 ml met water

Mobiele fases TFA:

5 mM: pipeteer 385 µl en vul aan tot 1000 ml met water

10 mM: pipeteer 770 µl en vul aan tot 1000 ml met water

15 mM: pipeteer 1155 µl en vul aan tot 1000 ml met water

20 mM: pipeteer 1541 µl en vul aan tot 1000 ml met water

Injecteer de testoplossing in triplo bij 5, 10, 15 en 20 mM ionpaarreagens in de waterige fase. Werk van een lage concentratie naar een hoge concentratie om beinvloeding van de resultaten uit te sluiten.

De testen worden uitgevoerd met een testoplossing die PFBA, een testoplossing die HFBA en een test oplossing die TFA bevat.

## Bepalen van de invloed van het toevoegen van post-column reagens op de gevoeligheid

Bij de experimenten om de invloed van de het toevoegen van post-column reagens op de gevoeligheid te bepalen wordt voor de mobiele fase een standaardconcentratie van 10 mM ionpaarreagens (afhankelijk van het ionpaarreagens in de testoplossing) gekozen. Als modifierconcentratie is 10% ACN gekozen.

Bereid volgende oplossingen:

10% 1,2 propaandiol in MeOH: meng 10 ml 1,2 propaandiol met 90 ml MeOH

50% 1,2 propaandiol in MeOH: meng 50 ml 1,2 propaandiol met 50 ml MeOH

Propaanzuur : isopropanol (3:1) meng 75 ml propaanzuur en 25 ml isopropanol

Propaanzuur : isopropanol (1:1) meng 50 ml propaanzuur en 50 ml isopropanol

Azijnzuur : isopropanol (3:1) meng 75 ml azijnzuur en 25 ml isopropanol

Voor de bepaling van een t0 waarde voor de gevoeligheid worden er drie injectie gedaan met de testoplossing in 0.1% mierezuur met een mobiele fase van 0.1% mierezuur : ACN (90:10).

Pomp post-column 50 µl/min of 100 µl/min toe van de volgende oplossingen:

- isopropanol (IPA)

- 10% 1,2 propaandiol (PG) in MeOH

- 50% 1,2 propaandiol (PG) in MeOH

- Propaanzuur (PA)

- Azijnzuur (AA)

- PA:IPA (3:1)

- PA:IPA (1:1)

- AA:IPA (3:1)

De testen worden uitgevoerd met een testoplossing die PFBA, een testoplossing die HFBA en een test oplossing die TFA bevat.

# Resultaten

Tijdens verkennende testen had de testcomponent met TFA geen vertraging op de kolom. Vanwege tijdgebrek is er eerst naar de andere ionpaarreagentia gekeken.De invloed van de concentratie van PFBA is  niet verder uitgevoerd omdat bij de eerste experimenten is vastgesteld dat de MS verstopt kan raken. Omdat de MS tijdens de post column toevoegingen vervuild raakte is het post column toevoegen van MeOH bij PFBA niet meer uitgevoerd.

De resultaten in de tabellen in dit hoofdstuk zijn gemiddelde waarden van de triplo bepaling. De afzonderlijke resultaten staan vermeld in bijlage 12.2 t/m 12.5

Per type berekening wordt 1 voorbeeld gegeven. De overige berekeningen zijn op dezelfde wijze uitgevoerd.

Pentafluorbenzoezuur heeft met verschillende modifier concentratie en temperaturen een capaciteitsfactor variërend van 0.43 met 20% ACN bij 20°C tot en met 1.90 bij 5% ACN en 20°C. Pentafluorbenzoezuur veroorzaakt weinig gevoeligheidsverlies. Met post-column toevoeging van IPA en een mengsel hiervan met propaanzuur wordt de gevoeligheidsverlies volledig teniet gedaan en neemt de gevoeligheid maximaal tot 328% toe ten op zichtte van het signaal met mierezuur als mobiele fase.

Heptafluorboterzuur heeft bij verschillende modifier concentratie en temperaturen een capaciteitsfactor variërend van 0.97 met 20% ACN bij 20°C tot en met 6.09 bij 5% ACN en 20°C. Heptafluorboterzuur veroorzaakt een gevoeligheidsverlies van 80%. Met post-column toevoeging van een mengsel met propaanzuur en IPA wordt de gevoeligheidsverlies volledig teniet gedaan en neemt de gevoeligheid maximaal tot 350% toe ten op zichtte van het signaal met mierezuur als mobiele fase zonder post-column toevoeging.

## Invloed van modifier concentratie op de capaciteitsfactor

Als dode tijd marker is CML zonder ionpaarreagens genomen.

|  |  | TR (min) |
| --- | --- | --- |
| t = 0 | 1 | 0.99 |
|  | 2 | 0.99 |
|  | 3 | 1.00 |

Tabel 1, resultaten t=0 bepaling

Gemiddelde:		0.99 min

Standaarddeviatie:	0.01

Coefficient of variation:	0.58 %

Berekening:

Gemiddelde	 = (m1+m2+m3)/3

= (0.99+0.99+1.00)/3 = 0.993333 min

Standaarddeviatie: =

m1: (0.99 - 0.993333)2 = 1.111x10-5

m2: (0.99 - 0.993333)2 = 1.111x10-5

m3: (1.00 – 0.993333)2 = 4.444x10-5

Som (∑)	           = 6.666x10-5

Standaarddeviatie  	 (6. 666x10-5 / 2) = 0.00577 = 0.01

Coefficient of variation (CV) =  = (0.00577/0.993333)*100 = 0.5808 = 0.58%

| % ACN | Ionpaarreagens (10 mM) | Gemiddelde Tr (min) | Gemiddelde k’ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | PFBA | 2.84 | 1.86 |
| 10 | PFBA | 2.42 | 1.43 |
| 15 | PFBA | 2.12 | 1.13 |
| 20 | PFBA | 1.42 | 0.43 |
| 5 | HFBA | 7.04 | 6.09 |
| 10 | HFBA | 4.25 | 3.28 |
| 15 | HFBA | 2.80 | 1.82 |
| 20 | HFBA | 1.95 | 0.97 |

Tabel 2, Invloed van ACN concentratie op de capaciteitsfactor

Grafiek 1, Invloed van ACN concentratie op de capaciteitsfactor

Berekening:

k' = (Tr -T0)/T0

k’ = (2.84 – 0.993333)/0.993333 = 1.86906 = 1.86

| % MeOH | Ionpaarreagens (10 mM) | Gemiddelde Tr (min) | Gemiddelde k’ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | PFBA | 2.91 | 1.93 |
| 10 | PFBA | 2.42 | 1.44 |
| 15 | PFBA | 2.14 | 1.15 |
| 20 | PFBA | 1.94 | 0.95 |
| 5 | HFBA | 5.41 | 4.44 |
| 10 | HFBA | 4.08 | 3.11 |
| 15 | HFBA | 3.52 | 2.54 |
| 20 | HFBA | 3.11 | 2.13 |

Tabel 3, Invloed van MeOH concentratie op de capaciteitsfactor

Grafiek 2, Invloed van MeOH concentratie op de capaciteitsfactor

## Invloed van de kolomtemperatuur op de capaciteitsfactor

| Temperatuur kolomoven | Ionpaarreagens | Gemiddelde | Gemiddelde |
| --- | --- | --- | --- |
| °C | (10 mM) | Tr (min) | k’ |
| 20 | PFBA | 2.63 | 1.65 |
| 25 | PFBA | 2.58 | 1.60 |
| 30 | PFBA | 2.49 | 1.50 |
| 35 | PFBA | 2.42 | 1.44 |
| 40 | PFBA | 2.34 | 1.36 |
| 45 | PFBA | 2.26 | 1.27 |
| 50 | PFBA | 2.19 | 1.20 |
| 20 | HFBA | 6.19 | 5.23 |
| 25 | HFBA | 5.86 | 4.90 |
| 30 | HFBA | 5.54 | 4.58 |
| 35 | HFBA | 5.25 | 4.32 |
| 40 | HFBA | 4.96 | 3.99 |
| 45 | HFBA | 4.65 | 3.68 |
| 50 | HFBA | 4.38 | 3.41 |

Tabel 4, Invoed van de kolomtemperatuur op de capaciteitsfactor

Grafiek 3, Invoed van de kolomtemperatuur op de capaciteitsfactor

## Invloed van de concenetratie ionpaarreagens op de capaciteitsfactor

| Concentratie ionpaarreagens | Ionpaarreagens | Gemiddelde | Gemiddelde |
| --- | --- | --- | --- |
| (mM) |  | Tr (min) | k’ |
| 5 | HFBA | 2.43 | 1.45 |
| 10 | HFBA | 3.87 | 2.90 |
| 15 | HFBA | 4.53 | 3.56 |
| 20 | HFBA | 5.61 | 4.65 |

Tabel 5, Invoed van de concentratie ionpaarreagens op de capaciteitsfactor

Grafiek 4, Invoed van de concentratie ionpaarreagens op de capaciteitsfactor

## Invloed van het toevoegen van post-column reagens op de gevoeligheid

| Mobiele fase | Ionpaarreagens (10 mM) | Gemiddelde piek area | Gevoeligheidspercentage als mierezuur als 100% gesteld is |
| --- | --- | --- | --- |
| Mierezuur | - | 93493 | 100 |
| PFBA | PFBA | 81117 | 87 |

Tabel 6, Gegevens over gevoeligheid zonder post-column reagens

| Post-column reagens | Toevoeg snelheid µl/min | Ionpaarreagens | Gemiddelde Piek area | Gevoeligheidspercentage als mierezuur als 100% gesteld is |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IPA | 50 | PFBA | 102938 | 110 |
|  | 100 | PFBA | 243225 | 260 |
| 10% PG in MeOH | 50 | PFBA | 108434 | 116 |
|  | 100 | PFBA | 133463 | 143 |
| 50% PG in MeOH | 50 | PFBA | 94881 | 101 |
|  | 100 | PFBA | 105830 | 113 |
| Propaanzuur | 50 | PFBA | 206174 | 221 |
|  | 100 | PFBA | 227067 | 243 |
| Azijnzuur | 50 | PFBA | 108467 | 116 |
|  | 100 | PFBA | 106710 | 114 |
| PA:IPA (3:1) | 50 | PFBA | 147822 | 158 |
|  | 100 | PFBA | 266972 | 286 |
| PA:IPA (1:1) | 50 | PFBA | 193941 | 207 |
|  | 100 | PFBA | 306305 | 328 |
| AA:IPA (3:1) | 50 | PFBA | 131993 | 141 |
|  | 100 | PFBA | 150038 | 160 |

Tabel 7, Gegevens over gevoeligheid met verschillende post-column reagentia met PFBA als ionpaarreagens

Grafiek 5, Gegevens over gevoeligheid met verschillende post-column reagentia met PFBA als ionpaarreagens.

| Mobiele fase | Ionpaarreagens | Gemiddelde piek area | Gevoeligheidspercentage als mierezuur als 100% gesteld |
| --- | --- | --- | --- |
| Mierezuur | - | 133261 | 100 |
| HFBA | HFBA | 24713 | 19 |

Tabel 8, Gegevens over gevoeligheid zonder post-column reagens

| Post-column reagens | Toevoeg snelheid µl/min | Ionpaarreagens (10mM) | Gemiddelde Piek area | Gevoeligheidspercentage als mierezuur als 100% gesteld |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IPA | 50 | HFBA | 44709 | 34 |
|  | 100 | HFBA | 39321 | 30 |
| 10% PG in MeOH | 50 | HFBA | 94975 | 71 |
|  | 100 | HFBA | 150653 | 113 |
| 50% PG in MeOH | 50 | HFBA | 144348 | 108 |
|  | 100 | HFBA | 181676 | 136 |
| Propaanzuur | 50 | HFBA | 264496 | 198 |
|  | 100 | HFBA | 344464 | 258 |
| Azijnzuur | 50 | HFBA | 93235 | 70 |
|  | 100 | HFBA | 133259 | 100 |
| PA:IPA (3:1) | 50 | HFBA | 299453 | 172 |
|  | 100 | HFBA | 479230 | 360 |
| PA:IPA (1:1) | 50 | HFBA | 94951 | 71 |
|  | 100 | HFBA | 373687 | 280 |
| AA:IPA (3:1) | 50 | HFBA | 80251 | 60 |
|  | 100 | HFBA | 136216 | 102 |
| MeOH | 50 | HFBA | 22957 | 17 |
|  | 100 | HFBA | 41588 | 31 |

Tabel 9, Gegevens over gevoeligheid met verschillende post-column reagentia met HFBA als ionpaarreagens

Grafiek 6, Gegevens over gevoeligheid met verschillende post-column reagentia met PFBA als ionpaarreagens

# Discussie

Zodra zowel PFBA en HFBA een binding met CML zijn aangegaan reageren ze op modifier concentratie en temperatuurs verandering zoals je op een “normaal” systeem zou verwachten.

Hoe hoger de concentratie ionpaarreagens hoe hoger de capaciteitsfactor. Wel moet men met enkele dingen rekening houden; hoe hoger de concentratie ionpaarreagens hoe meer gevoeligheidsverlies dat steeds moeilijker is te compenseren met post-column toevoeging. Een te hoge ionpaarconcentratie kan ook verstopping van de MS ten gevolge hebben.

Een vloeistofdruppel bestaat uit twee gedeeltes; een binnenschil met een buitenschil. In de buitenschil vindt verdamping van mobiele fase en uitstoting van ionen plaats. In de binnenschil bevinden zich de component-ionpaar complexen. Door het lage kookpunt van bijv TFA verdampt deze snel uit de buitenste schil hierdoor wordt de ladingsdichtheid erg groot. Omdat de dampspanning ook al verlaagd wordt door het naar buiten steken van de staarten van de TFA valt de druppel snel uiteen. Door post-column 2-propanol, 10% 1,2 propaandiol of 50% 1,2 propaandiol toe te voegen  De 2-propanol % 1,2 propaandiol of

50% 1,2 propaandiol zorgt voor verhoging van de dampspanning zodat de druppel niet door uitstekende staarten uiteen valt. Door propaanzuur toe te voegen neemt de gevoeligheid ook toe. Omdat propaanzuur in een grote overmaat aanwezig is gaat deze de competitie aan met het ionpaarreagens in het

component-ionpaar complex. Het ionpaar wordt naar de buitenste schil gedwongen en wordt uitgestoten uit de druppel. De component – propaanzuur binding is veel zwakker waardoor uiteindelijk na uitstoting alleen de component overblijft.

Er is gekeken of azijnzuur en of propaanzuur geschikte zuren zijn op in de vloeistoffase de competitie aan te gaan met het ionpaarreagens en in de gasfase zwak genoeg zijn en de binding met CML weer verbreken is dat deze los laat. Het lijkt erop dat azijnzuur in de gasfase aan CML vast blijft zitten waardoor een neutraal molecuul ontstaat dat niet de MS wordt ingetrokken of dat het de competitie met het ionpaarreagens niet kan aangaan.

De gestelde kookpunt grens van ongeveer een kookpunt van 100°C voor een ionpaarreagens is waarschijnlijk geen goede grens omdat PFBA en HFBA allebei een kookpunt van boven de 200°C hebben. Wel blijkt dan gefluorideerde verbindingen een verhoging van de dampspanning ten gevolge hebben dit heeft als gevolg dat het beter in de gasfase blijft zodat de MS minder snel verstopt. Misschien dat hier naar gekeken moet worden voor de selectie van een ionpaarreagens.

Omdat propaanzuur alleen ook al voor een grote gevoeligheids toename zorgt is het misschien wel een idee op propaanzuur standaard in mobiele fases toe te voegen. Echter moet men dan wel zorgen dat er een goede afzuiging is omdat propaanzuur irriteren op ogen en luchtwegen werkt.

# conclusie

Sammenvattend naar deze resultaten kijkend kan worden geconcludeerd dat HFBA en PFBA  goede ionpaarreagentia zijn voor gebruik op de MS. Met post-column toevoeging van een mengsel van propaanzuur en IPA worden goede gevoeligheden gehaald.

Een nadeel van propaanzuur is dat het irriterend op ogen en luchtwegen werkt. Een goede afzuiging is dus noodzakelijk. Hiermee wordt het voordeel van PFBA direct duidelijk, toevoeging van dit ionpaarreagens heeft weinig gevoeligheidsverlies ten gevolge. Als er niet genoeg gevoeligheid gehaald wordt kan post-column IPA worden toegevoegd waardoor men gevoeligheids toename krijgt.

Voor de selectie van ionpaarreagentia en buffers is alleen kijken naar het kookpunt van een verbinding waarschijnlijk niet voldoende. Na nu blijkt werken PFBA en HFBA goed als ionpaarreagens terwijl ze boven de door de leverancier gestelde grens van 100 °C uitkomen. Wel blijkt dat HFBA een hoge dampspanning heeft waardoor hij beter in de gasfase blijft. Mogelijk moet dit ook een criterium zijn om een ionpaarreagens of buffer te selecteren.

Om CML te meten is TFA geen goed ionpaarreagens omdat zowel CML als TFA kleine componenten zijn. Als TFA met CML een binding aangaat is het component-ionpaar complex waarschijnlijk te klein om vertraging te ondervinden.

# Literatuur

1.	Mariska L. M. Lieuw-A-Fa et al., Increased levels of N-(carboxymethyl)lysine and

N-(carboxyethyl)lysine in type 1 diabetic patiens with impaired renal functions: Correlation with markers of endithelial dysfunction, Nephrol Dial Transplant Vol 19 No 3 © ERA-EDTA 2004

2.	Frank E. Kuhlmann et al., Signal enhancdement for gradient reverse-phase high performance liquid chromatography-electrospray ionization mass spectrometry analysis with trifluoracetic acid and other strong acid modifiers by postcolumn addition of propionic acid and isopropanol, American society for mass spectrometry 1995 (http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TH2-3YYTMSX-B&_user=10&_coverDate=12%2F31%2F1995&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=8256300c53c3fbb70831e5770a8005fa) (05Feb07, 13:45 hr)

3.	Jun Qy et al., Validated quantitation of underivatized amino acids in human blood samples by volatile ion-pair reversed phase liquid chromatography coupeld to isotope dilution tandem mass spectrometry (http://pubs.acs.org/cgi-bin/abstract.cgi/ancham/2002/74/i09/abs/ac0111917.html) (05Feb07, 14:00hr)

4.	http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=pubmed (PMID: 9234848 [PubMed - indexed for MEDLINE]) (05Feb07, 14:05hr)

5.	http://www3.interscience.wiley.com/cgi- bin/abstract/93519921/ABSTRACT?CRETRY=1&SRETRY=0 (05Feb07, 14:45 hr)

6.	Masahiko Takino et al. Determination of dequat and paraquat in water by liquid chromatography/electrospray-mass spectrometry using volatile ion-pairing reagents, Analytical sciences July 2000, Vol 16

7.	Theorie Avans cursus “principes en praktijk van de moderne HPLC (niveau 2)”, 2004

8.	Principles of instrumental analysis, Fifth edition, Skoog, Holler and Nieman, 1998 Thomson Learning Inc., ISDN: 0-03-002078-6.

9.	Electrospray ionization mass spectrometry, Richard B, Cole, 1997 John Wiley & Sons Inc., ISBN: 0-471-14564-5

10.	Applied electrospray mass spectrometry, Birendra N. Pramanik, A.K. Ganguly and

Michael L. Gross, 2002 Marcel Dekker Inc., ISBN: 0-8247-0618-8

11.	Liquid chromatography mass spectrometry, Bob Ardrey, 2003 John Wiley & Sons Inc., ISBN: 0-471-49801-7

12.	Interne cursus, MS basis, Eric van der Horst

13.	Interne cursus, Werking en gebruik van de massaspectrometer als detector,

Eric van der Horst

14.	Using Mass Spectrometry for drug metabolism studies, Walter A. Korfmacher, 2005

CRC Pres, ISBN: 0-8493-1963-3

# Bijlagen

## Lijst met begrippen en afkortingen

PRA			Pharmaceutical Research Associates

CRO			Contract Research Organisation

EDS			Early Development Services

SDS			Sodium Dodycul Sulfaat

LC			Liquid Chromatography

MS			Massa Spectrometrie

TFA			Trifluor acetic acid

TEA			Triethylamine

CML			Carboxymethyllysine

ACN			Acetonitril

MeOH			Methanol

m/z			Massa lading verhouding

APCI			Atmospheric Pressure Chemical Ionisation

APPI			Atmospheric Pressure Photo-Ionisation

UV			Ultraviolet

Dc			Gelijkstroom

Rf			Wisselstroom

NH3			Ammoniak

PFBA			Pentafluorbenzoezuur

HFPA			Heptafluorboterzuur

IPA			2-propanol of Isopropanol

PA			Propaanzuur

AA			Azijnzuur

Dopant			Medium dat ionisatie met APPI mogelijk maakt.

ELISA			Enzyme linked Immuno Sorbent Assay

RIA			Radio Immuno Assay

IRMA			Immuno Radio Metric Assay

FL			Fluorecentie

ECD			Electrochemical detetcion

UMCG			Universitair Medisch Centrum Groningen

n.a.			not applicable

## Uitgebreide resultaten invloed van modifer concentratie op de capaciteitsfactor

| Pentafluorbenzoezuur (PFBA) (10mM PFBA, 20°C) |
| --- |
| Percentage | meting | TR | k' (Tr -T0)/T0 |  | Gemiddelde | Gemiddelde |
| modifier | nr. |  |  |  | Rt | k' |
| 5 % ACN | 1 | 2.78 | 1.80 |  | 2.84 | 1.86 |
|  | 2 | 2.90 | 1.92 | ST dev | 0.08 | 0.09 |
|  | 3 |  |  | CV | 2.99 | 4.59 |
| 10% ACN | 1 | 2.48 | 1.50 |  | 2.42 | 1.43 |
|  | 2 | 2.41 | 1.43 | ST dev | 0.06 | 0.06 |
|  | 3 | 2.36 | 1.38 | CV | 2.49 | 4.23 |
| 15% ACN | 1 | 2.18 | 1.19 |  | 2.12 | 1.13 |
|  | 2 | 2.11 | 1.12 | ST dev | 0.06 | 0.06 |
|  | 3 | 2.07 | 1.08 | CV | 2.63 | 4.94 |
| 20% ACN | 1 | 1.46 | 0.47 |  | 1.42 | 0.43 |
|  | 2 | 1.40 | 0.41 | ST dev | 0.03 | 0.03 |
|  | 3 | 1.40 | 0.41 | CV | 2.44 | 8.12 |
| 5 % MeOH | 1 | 2.92 | 1.94 |  | 2.91 | 1.93 |
|  | 2 | 2.92 | 1.94 | ST dev | 0.02 | 0.02 |
|  | 3 | 2.88 | 1.90 | CV | 0.79 | 1.21 |
| 10% MeOH | 1 | 2.48 | 1.50 |  | 2.42 | 1.44 |
|  | 2 | 2.39 | 1.41 | ST dev | 0.05 | 0.05 |
|  | 3 | 2.40 | 1.42 | CV | 2.04 | 3.45 |
| 15% MeOH | 1 | 2.19 | 1.20 |  | 2.14 | 1.15 |
|  | 2 | 2.12 | 1.13 | ST dev | 0.05 | 0.05 |
|  | 3 | 2.10 | 1.11 | CV | 2.21 | 4.13 |
| 20% MeOH | 1 | 1.96 | 0.97 |  | 1.94 | 0.95 |
|  | 2 | 1.92 | 0.93 | ST dev | 0.02 | 0.02 |
|  | 3 | 1.93 | 0.94 | CV | 1.07 | 2.21 |

| Heptafluorboterzuur (HFBA) (10mM HFBA, 20°C) |
| --- |
| Percentage | meting | TR | k' (Tr -T0)/T0 |  | Gemiddelde Rt | Gemiddelde |
| modifier | nr. |  |  |  |  | k' |
| 5 % ACN | 1 | 7.03 | 6.08 |  | 7.04 | 6.09 |
|  | 2 | 7.05 | 6.10 | ST dev | 0.01 | 0.01 |
|  | 3 | 7.04 | 6.09 | CV | 0.14 | 0.17 |
| 10% ACN | 1 | 4.27 | 3.30 |  | 4.25 | 3.28 |
|  | 2 | 4.25 | 3.28 | ST dev | 0.03 | 0.03 |
|  | 3 | 4.22 | 3.25 | CV | 0.59 | 0.77 |
| 15% ACN | 1 | 2.79 | 1.81 |  | 2.80 | 1.82 |
|  | 2 | 2.79 | 1.81 | ST dev | 0.01 | 0.01 |
|  | 3 | 2.81 | 1.83 | CV | 0.41 | 0.64 |
| 20% ACN | 1 | 1.96 | 0.97 |  | 1.95 | 0.97 |
|  | 2 | 1.95 | 0.96 | ST dev | 0.01 | 0.01 |
|  | 3 | 1.95 | 0.96 | CV | 0.30 | 0.60 |
| 5 % MeOH | 1 | 5.51 | 4.55 |  | 5.41 | 4.44 |
|  | 2 | 5.37 | 4.41 | ST dev | 0.09 | 0.09 |
|  | 3 | 5.34 | 4.38 | CV | 1.68 | 2.06 |
| 10% MeOH | 1 | 4.09 | 3.12 |  | 4.08 | 3.11 |
|  | 2 | 4.08 | 3.11 | ST dev | 0.01 | 0.01 |
|  | 3 | 4.08 | 3.11 | CV | 0.14 | 0.19 |
| 15% MeOH | 1 | 3.52 | 2.54 |  | 3.52 | 2.54 |
|  | 2 | 3.51 | 2.53 | ST dev | 0.01 | 0.01 |
|  | 3 | 3.53 | 2.55 | CV | 0.28 | 0.40 |
| 20% MeOH | 1 | 3.13 | 2.15 |  | 3.11 | 2.13 |
|  | 2 | 3.09 | 2.11 | ST dev | 0.02 | 0.02 |
|  | 3 | 3.10 | 2.12 | CV | 0.67 | 0.99 |

.

## Uitgebreide resultaten invoed van de kolomtemperatuur op de capaciteitsfactor

| Pentafluorbenzoezuur (PFBA) (10% ACN, 20°C) |
| --- |
| Temperatuur | Meting | TR | k' (Tr -T0)/T0 |  | gemiddelde | Gemiddelde |
|  | nr |  |  |  | Tr | k' |
| 20°C | 1 | 2.53 | 1.55 |  | 2.63 | 1.65 |
|  | 2 | 2.7 | 1.72 | ST dev | 0.09 | 0.09 |
|  | 3 | 2.67 | 1.69 | CV | 3.45 | 5.53 |
| 25°C | 1 | 2.59 | 1.61 |  | 2.58 | 1.60 |
|  | 2 | 2.59 | 1.61 | ST dev | 0.01 | 0.01 |
|  | 3 | 2.57 | 1.59 | CV | 0.45 | 0.73 |
| 30°C | 1 | 2.49 | 1.51 |  | 2.49 | 1.50 |
|  | 2 | 2.48 | 1.50 | ST dev | 0.01 | 0.01 |
|  | 3 | 2.49 | 1.51 | CV | 0.23 | 0.39 |
| 35°C | 1 | 2.42 | 1.44 |  | 2.42 | 1.44 |
|  | 2 | 2.42 | 1.44 | ST dev | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 | 2.42 | 1.44 | CV | 0.00 | 0.00 |
| 40°C | 1 | 2.34 | 1.36 |  | 2.34 | 1.36 |
|  | 2 | 2.35 | 1.37 | ST dev | 0.01 | 0.01 |
|  | 3 | 2.34 | 1.36 | CV | 0.25 | 0.43 |
| 45°C | 1 | 2.26 | 1.28 |  | 2.26 | 1.27 |
|  | 2 | 2.26 | 1.28 | ST dev | 0.01 | 0.01 |
|  | 3 | 2.25 | 1.27 | CV | 0.26 | 0.46 |
| 50°C | 1 | 2.19 | 1.20 |  | 2.19 | 1.20 |
|  | 2 | 2.19 | 1.20 | ST dev | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 | 2.19 | 1.20 | CV | 0.00 | 0.00 |

| Heptafluorboterzuur (HFBA) (10% ACN, 20°C) |
| --- |
| Temperatuur | Meting | TR | k' (Tr -T0)/T0 |  | gemiddelde | Gemiddelde |
|  | nr |  |  |  | Tr | k' |
| 20°C | 1 | 6.14 | 5.18 |  | 6.19 | 5.23 |
|  | 2 | 6.19 | 5.23 | ST dev | 0.05 | 0.05 |
|  | 3 | 6.23 | 5.27 | CV | 0.73 | 0.87 |
| 25°C | 1 | 5.88 | 4.92 |  | 5.86 | 4.90 |
|  | 2 | 5.84 | 4.88 | ST dev | 0.02 | 0.02 |
|  | 3 | 5.86 | 4.90 | CV | 0.34 | 0.41 |
| 30°C | 1 | 5.54 | 4.58 |  | 5.54 | 4.58 |
|  | 2 | 5.54 | 4.58 | ST dev | 0.01 | 0.01 |
|  | 3 | 5.55 | 4.59 | CV | 0.10 | 0.13 |
| 35°C | 1 | 5.28 | 4.32 |  | 5.29 | 4.32 |
|  | 2 | 5.3 | 4.34 | ST dev | 0.01 | 0.01 |
|  | 3 | 5.28 | 4.32 | CV | 0.22 | 0.27 |
| 40°C | 1 | 5 | 4.03 |  | 4.96 | 3.99 |
|  | 2 | 4.95 | 3.98 | ST dev | 0.04 | 0.04 |
|  | 3 | 4.92 | 3.95 | CV | 0.82 | 1.02 |
| 45°C | 1 | 4.65 | 3.68 |  | 4.65 | 3.68 |
|  | 2 | 4.64 | 3.67 | ST dev | 0.01 | 0.01 |
|  | 3 | 4.65 | 3.68 | CV | 0.12 | 0.16 |
| 50°C | 1 | 4.36 | 3.39 |  | 4.38 | 3.41 |
|  | 2 | 4.39 | 3.42 | ST dev | 0.02 | 0.02 |
|  | 3 | 4.39 | 3.42 | CV | 0.40 | 0.51 |

## Uitgebreide resultaten invoed van de ionpaarreagens concentratie op de capaciteitsfactor

| Heptafluorboterzuur (HFBA) (10% ACN, 20°C) |
| --- |
| Concentratie | Meting | TR | k' (Tr -T0)/T0 |  | Gemiddelde | Gemiddelde |
| ionpaarreagens | nr |  |  |  | k' | k' |
| 5 mM | 1 | 2.43 | 1.45 |  | 2.43 | 1.45 |
|  | 2 | 2.42 | 1.44 | ST dev | 0.01 | 0.01 |
|  | 3 | 2.44 | 1.46 | CV | 0.41 | 0.70 |
| 10 mM | 1 | 3.89 | 2.92 |  | 3.87 | 2.90 |
|  | 2 | 3.86 | 2.89 | ST dev | 0.02 | 0.02 |
|  | 3 | 3.87 | 2.90 | CV | 0.39 | 0.53 |
| 15 mM | 1 | 4.52 | 3.55 |  | 4.53 | 3.56 |
|  | 2 | 4.54 | 3.57 | ST dev | 0.01 | 0.01 |
|  | 3 | 4.54 | 3.57 | CV | 0.25 | 0.33 |
| 20 mM | 1 | 5.62 | 4.66 |  | 5.61 | 4.65 |
|  | 2 | 5.60 | 4.64 | ST dev | 0.01 | 0.01 |
|  | 3 |  |  | CV | 0.25 | 0.31 |

## Uitgebreide resultaten Invloed van het toevoegen van post-column reagens op de gevoeligheid

| Pentafluorbenzoezuur (PFBA) (10% ACN, 10mM PFBA, 20°C) |
| --- |
|  |  | Snelheid | Intensity (cps) |  | Gemiddelde |
|  |  | µl/Min |  |  | Intensity |
| mierezuur | 1 | - | 93573 |  | 93493 |
|  | 2 |  | 92810 | ST dev | 743 |
|  | 3 |  | 94295 | CV | 0.8 |
| Ionpaar | 1 | - | 85825 |  | 81117 |
|  | 2 |  | 80458 | ST dev | 4325 |
|  | 3 |  | 77266 | CV | 5.3 |
| IPA | 1 | 50 | 98453 |  | 102938 |
|  | 2 |  | 100797 | ST dev | 5970 |
|  | 3 |  | 109764 | CV | 5.8 |
|  | 1 | 100 | 248809 |  | 243225 |
|  | 2 |  | 242596 | ST dev | 5205 |
|  | 3 |  | 238469 | CV | 2.1 |
| 10% PG in MeOH | 1 | 50 | 119618 |  | 108434 |
|  | 2 |  | 102877 | ST dev | 9628 |
|  | 3 |  | 103006 | CV | 8.9 |
|  | 1 | 100 | 140853 |  | 133463 |
|  | 2 |  | 131230 | ST dev | 6487 |
|  | 3 |  | 128505 | CV | 4.9 |
| 50% PG in MeOH | 1 | 50 | 98724 |  | 94881 |
|  | 2 |  | 89369 | ST dev | 4931 |
|  | 3 |  | 96750 | CV | 5.2 |
|  | 1 | 100 | 102929 |  | 105830 |
|  | 2 |  | 108900 | ST dev | 2986 |
|  | 3 |  | 105860 | CV | 2.8 |
| Propaanzuur (PA) | 1 | 50 | 210128 |  | 206174 |
|  | 2 |  | 200720 | ST dev | 4911 |
|  | 3 |  | 207873 | CV | 2.4 |
|  | 1 | 100 | 221886 |  | 227067 |
|  | 2 |  | 225884 | ST dev | 5972 |
|  | 3 |  | 233631 | CV | 2.6 |

| Pentafluorbenzoezuur (PFBA) (10% ACN, 10mM PFBA, 20°C) |
| --- |
|  |  | Snelheid | Intensity (cps) |  | Gemiddelde |
|  |  | µl/Min |  |  | Intensity |
| Azijnzuur (AA) | 1 | 50 | 108072 |  | 108467 |
|  | 2 |  | 111035 | ST dev | 2306 |
|  | 3 |  | 106494 | CV | 2.1 |
|  | 1 | 100 | 106109 |  | 106710 |
|  | 2 |  | 106340 | ST dev | 964 |
|  | 3 |  | 107882 | CV | 0.9 |
| PA:IPA (3:1) | 1 | 50 | 141848 |  | 147822 |
|  | 2 |  | 148539 | ST dev | 5743 |
|  | 3 |  | 153279 | CV | 3.9 |
|  | 1 | 100 | 248792 |  | 266972 |
|  | 2 |  | 267761 | ST dev | 17897 |
|  | 3 |  | 284564 | CV | 6.7 |
| PA:IPA (1:1) | 1 | 50 | 203238 |  | 193941 |
|  | 2 |  | 192731 | ST dev | 8664 |
|  | 3 |  | 186053 | CV | 4.5 |
|  | 1 | 100 | 293537 |  | 306305 |
|  | 2 |  | 257492 | ST dev | 56404 |
|  | 3 |  | 368087 | CV | 18.4 |
| AA:IPA (3:1) | 1 | 50 | 115889 |  | 131993 |
|  | 2 |  | 118456 | ST dev | 25818 |
|  | 3 |  | 161835 | CV | 19.6 |
|  | 1 | 100 | 157599 |  | 150038 |
|  | 2 |  | 147857 | ST dev | 6661 |
|  | 3 |  | 144859 | CV | 4.4 |

| Heptafluorboterzuur (HFBA) (10% ACN, 10mM HFBA, 20°C) |
| --- |
|  |  | Intensity (cps) |  | Gemiddelde |
|  |  |  |  | Intensity |
| formic Acid | 1 | 139469 |  | 133261 |
|  | 2 | 130594 | ST dev | 5330 |
|  | 3 | 129919 | CV | 4.0 |
| Ionpaar | 1 | 25330 |  | 24713 |
|  | 2 | 24127 | ST dev | 608 |
|  | 3 | 24880 | CV | 2.5 |
| IPA | 1 | 38538 |  | 44709 |
|  | 2 | 48317 | ST dev | 5418 |
|  | 3 | 47472 | CV | 12.1 |
|  | 1 | 40751 |  | 39321 |
|  | 2 | 38807 | ST dev | 1185 |
|  | 3 | 38604 | CV | 3.0 |
| 10% PG in MeOH | 1 | 96302 |  | 94975 |
|  | 2 | 91817 | ST dev | 2815 |
|  | 3 | 97007 | CV | 3.0 |
|  | 1 | 154835 |  | 150653 |
|  | 2 | 149936 | ST dev | 3785 |
|  | 3 | 147388 | CV | 2.5 |
| 50% PG in MeOH | 1 | 136052 |  | 144348 |
|  | 2 | 147357 | ST dev | 7347 |
|  | 3 | 149834 | CV | 5.1 |
|  | 1 | 192104 |  | 181676 |
|  | 2 | 165767 | ST dev | 14038 |
|  | 3 | 187357 | CV | 7.7 |
| Propaanzuur (PA) | 1 | 258582 |  | 264496 |
|  | 2 | 277407 | ST dev | 11132 |
|  | 3 | 257698 | CV | 4.2 |
|  | 1 | 344453 |  | 344464 |
|  | 2 | 351084 | ST dev | 6514 |
|  | 3 | 338056 | CV | 1.9 |

| Heptafluorboterzuur (HFBA) (10% ACN, 10mM HFBA, 20°C) |
| --- |
|  |  | Intensity (cps) |  | Gemiddelde |
|  |  |  |  | Intensity |
| Azijnzuur (AA) | 1 | 82332 |  | 93235 |
|  | 2 | 100469 | ST dev | 9648 |
|  | 3 | 97102 | CV | 10.3 |
|  | 1 | 134560 |  | 133259 |
|  | 2 | 133646 | ST dev | 1422 |
|  | 3 | 131770 | CV | 1.1 |
| PA:IPA (3:1) | 1 | 211390 |  | 229453 |
|  | 2 | 235319 | ST dev | 16037 |
|  | 3 | 241851 | CV | 7.0 |
|  | 1 | 481487 |  | 479230 |
|  | 2 | 476550 | ST dev | 2515 |
|  | 3 | 479852 | CV | 0.5 |
| PA:IPA (1:1) | 1 | 86075 |  | 94951 |
|  | 2 | 98969 | ST dev | 7762 |
|  | 3 | 100009 | CV | 8.2 |
|  | 1 | 367423 |  | 373687 |
|  | 2 | 370797 | ST dev | 8218 |
|  | 3 | 383040 | CV | 2.2 |
| AA:IPA (3:1) | 1 | 66994 |  | 80251 |
|  | 2 | 84109 | ST dev | 11890 |
|  | 3 | 89850 | CV | 14.8 |
|  | 1 | 139671 |  | 136216 |
|  | 2 | 133414 | ST dev | 3161 |
|  | 3 | 135763 | CV | 2.3 |
| MeOH | 1 | 23000 |  | 22957 |
|  | 2 | 27243 | ST dev | 4208 |
|  | 3 | 18827 | CV | 18.3 |
|  | 1 | 42581 |  | 41588 |
|  | 2 | 40695 | ST dev | 943 |
|  | 3 | 41688 | CV | 2.3 |